## Slide 1
Рисунок 5. Распределение давления (а) и теплового потока (б) по наветренной поверхности уступа вдоль образующей, расположенной в плоскости симметрии уступа.
а
б
Влияние энтальпии потока на отрыв и теплообмен в окрестности трехмерного выступа в гиперзвуковом потоке
А.В. Лепихов
Методика исследования
Результаты
Реализована модель равновесного воздуха в виде UDRGM-библиотеки для CAE-пакета ANSYS Fluent
Отработана методика последовательного решения задачи сверхзвукового обтекания с передачей параметров течения вниз по течению при помощи профилей.
Исследована картина обтекания уступа высокоэнтальпийным потоком с помощью моделей совершенного газа, диссоциирующего и равновесного газа (воздуха).
Показано, что эффекты реального газа существенно уменьшают размер отрывной зоны перед уступом и приводят к повышению величины теплового потока в зоне присоединения.
+ =- p+
Турбулентность: k-ω SST.
Литература
[Gupta91] Gupta R.N., Lee K-P., Thompson R.A., Yos J.M. Calculations and Curve Fits of Thermodynamic and Transport Properties for Equilibrium Air to 30 000 K // NASA Reference Publication 1260, October 1991.
[McBride93] McBride B.J., Gordon S., Reno M.A. Coefficients for Calculating Thermodynamic and Transport Properties of Individual Species // NASA Technical Memorandum 4513, 1993.
Модель инертного воздуха: СO2=0.23, CN2=0.77
,
+
,
,
Модель равновесного воздуха [Gupta91] :
Модель диссоциирующего воздуха: шесть компонент: N2, O2, N, O, NO, NO+
Кинетическая схема диссоциации воздуха. kf=A·TB·e-E/RT |  |  |  | 
№ п/п | Реакция | A | B | E
1 | O2+M<=>2O+M | 2.5005E+13 | -0.5 | 4.9365e+08
2 | N2+O<=>NO+N | 6.8027E+10 | 0.0 | 3.1395e+08
3 | NO+O<=>O2+N | 3.1999E+06 | 1.0 | 1.6365e+08
4 | N2+M<=>2N+M | 2.0004E+18 | -1.5 | 9.4177e+08
5 | NO+M<=>N+O+M | 5.5042E+17 | -1.5 | 6.2782e+08
6 | N+O<=>NO+ | 6.3989e+17 | 0.5 | 2.6935e+08
Примечание: Эффективность М составляет 2.5 для компонента Н2, 16 для Н2О и 1 для остальных компонент. Размерность принята в джоулях, молях*10-3, м3, секундах. |  |  |  | 
M | No. реакции |  | 
 | 1 | 4 | 5
O2 | 5 | 2 | 2
O | 25 | 5 | 5
N | 2 | 3 | 5
NO | 2 | 2 | 2
NO+ | 0 | 0 | 0
N2 | 2 | 5 | 2
а
б
Рисунок 2. Двухэтапная схема решения задачи с передачей параметров Vx, Vy, Vz, Ps, Ts, k, ω, ci при помощи профиля в двухмерном (а) и трехмерном (б) случаях
Рисунок 1. Геометрические параметры объекта исследования: а) 3D-проекция; б) – в плоскости симметрии уступа. R=0.07 м.
а
б
Рисунок 3. Влияние модели воздуха на форму отрывной зоны перед уступом: а) модель инертного воздуха; б) модель диссоциирующего воздуха; в) модель идеального газа при Т=25 С; г) модель равновесного воздуха.
а
б
в
г
Tw=2000 K
QW0=12000 ккал/м2
P0’=20.2 атм
а
б
Рисунок 4. Картина течения в пограничном слое и давления на поверхности уступа (а); распределение теплового потока по поверхности ЛА в окрестности уступа (б).
Зона согласования расчетов
а
б
Рисунок 6. Распределение теплового потока по образующей переднего конуса (а) и распределение теплового потока по всей длине ЛА в плоскости симметрии уступа.
В окрестности элемента, выступающего в гиперзвуковой поток, возникает сложное пространственное течение, характеризующееся появлением локальных зон высоких давлений и тепловых потоков. Экспериментальные исследования в аэродинамических трубах позволили схематизировать течение в отрывных зонах перед уступом и разработать эмпирические зависимости для оценки максимальных тепловых потоков на поверхности трехмерного выступа. Однако величины давления и энтальпии потока, создаваемые при наземных испытаниях, существенно отличаются от тех, что реализуются в полете. Основная цель работы – определение влияния реальных свойств воздуха на картину течения в окрестности уступа, выставленного в гиперзвуковой поток. Предыстория течения создается конусом, затупленным по сфере. Параметры набегающего потока: M∞=25, P ∞ =2550 Па, T ∞ = 221.6. Уступ шириной 200 мм расположен в торцевой части конуса.
QW0=12000 ккал/м2
Система уравнений: