## Slide 1: Расширение возможностей численных моделей ANSYS Fluent для решения задач аэрофизики гиперзвуковых летательных аппаратов
Д.Р. Исмагилов, Г.Ф. Костин, Лепихов А.В.
Отдел теплообмена и аэрогидродинамики
государственного ракетного центра им. В.П. Макеева
Докладчик:
Лепихов Андрей Валерьевич
Двадцатая Международная конференция по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2017)
24 - 31 мая 2017 г., ОУЦ МАИ «Алушта»

## Slide 2: Причины
Геометрически сложные формы
Наличие отрывных зон
Перенос наземного эксперимента на условия натурного эксперимента
Обработка летных экспериментов
Неизученные физические эффекты

## Slide 3: Моделирование летных условий
Модели:
Равновесное течение
Неравновесное течение
Изменение внешнего контура ЛА
Вдув продуктов разрушения теплозащитного покрытия в пограничный слой
Условия:
М∞ = 6 – 30
Re ∞ = 1e5 – 1e8
I0 ∞ = 1.6 – 30 МДж/кг

## Slide 4: Модель равновесного течения
Поток моделируется одним компонентом
Газодинамические и термодинамические параметры газа зависят от давления и температуры
Базовые свойства газа задаются в табличном виде*
*Gupta R.N., Lee K-P., Thompson R.A., Yos J.M. Calculations and Curve Fits of Thermodynamic and Transport Properties for Equilibrium Air to 30 000 K // NASA Reference Publication 1260, October 1991.
Зависимость времени расчета модельной CFD-задачи от количества реагирующих компонент. t0 – время расчета одной итерации для задачи с одним эффективным компонентом

## Slide 5: Модель равновесного течения (продолжение)
p =
Замыкание системы уравнений:

## Slide 6: Проверка равновесной модели (взаимодействие скачков уплотнения)
№ Эксп. | I0, МДж/кг | M∞ | P’0, кПа | V∞, м/с | Т∞, К
1 | 5.07 | 11.3 | 5.9 | 3123 | 189
2 | 10.43 | 12.6 | 9.7 | 4497 | 318
4 | 15.54 | 11.5 | 64.0 | 5470 | 569
5 | 21.85 | 13.2 | 39.0 | 6515 | 618
Условия эксперимента:
Осесимметричная постановка
Density-based solver
2 млн. ячеек (Hexa)

## Slide 7: Сравнение с экспериментом
Тепловой поток
Давление

## Slide 8: Расчет отрывного течения (М=25, Re=1e8)
Картина течения в пограничном слое и давления на поверхности уступа
Двухэтапная схема решения задачи с передачей параметров Vx, Vy, Vz, Ps, Ts, k, ω, ci при помощи профиля в трехмерном случае

## Slide 9
Распределение давления в окрестности уступа: а) химически активный воздух; б) модель равновесного воздуха
а
б
Распределение давления (а) и теплового потока (б) по наветренной поверхности уступа вдоль образующей, расположенной в плоскости симметрии уступа.
а
б

## Slide 10: Подход
Газодинамическая модель (hexa-сетка)
Тепловая модель (декартова сетка)
Газодинамический расчет гиперзвуковых течений с моделированием равновесных и неравновесных процессов
1D и 2D -моделирование тепломассопереноса и пиролиза при термодеструкции материалов
Инженерные методики для моделирования рецессии поверхности

## Slide 11: ГД/ТР Сопряжение
ANSYS Fluent
Форма поверхности
Источниковые члены
Траектория
Температура стенки
Pe ir
Tw
(P∞, T∞, M ∞)
Self-made программа

## Slide 12: Схема программы сквозного траекторного расчета
Баллистический расчет
Газодинамический расчет
Расчет тепломассообмена и обгарной формы
Определение точки траектории
Сходимость?
Нет
Да
ANSYS Fluent
Self-made программа
Notes: Инженерные программы сквозного расчета спускаемых ЛА с учетом абляции известны давно. Общая структура такой программы состоит из трех подсистем:
Газодинамический расчет обтекания ЛА
Расчет тепломассообмена в ТЗП ЛА.
Баллистический расчет.
Наша идея состоит в том, чтобы постепенно вытеснять инженерные методики из тех областей, где уже известно достаточно точное обобщенное численное решение. В нашем случае, мы подменяем подсистему газодинамического расчета по упрощенным инженерным методикам на программу численного расчета (Здесь-ANSYS Fluent). При этом расчет уноса выполняется по проверенной и валидированной отраслевой методике.
Наша вторичная задача состоит в том, чтобы разработать абстрагированный подход, который позволит использовать различные CAE-пакеты для выполнения расчетов с учетом абляции, при наличии в них конкретных, заранее определенных функциональных возможностей.

## Slide 13: Схема параллельного выполнения одной итерации
NODE-0
NODE-1
Газодинамический
расчет
NODE-N
Газодинамический
расчет
Пересылка параметров ГУ на NODE-0
Расчет
тепломассообмена
Вычислитель - 0
Вычислитель - 1
Вычислитель - N
Пересылка параметров ГУ на NODE-1…NODE-N
Изменение формы поверхности
Изменение формы поверхности
Изменение формы поверхности
Газодинамический
расчет

## Slide 14: Термически неравновесные течения (мотивация)
Малые кромки и притупления R<40 мм в разреженных слоях атмосферы (H>30 км)
Взаимодействие ударных волн на элементах управления (M>20, H>30 км)
Радиосвязь и радиолокация в гиперзвуковом потоке

## Slide 15: Реализация неравновесной модели
+
S | Θs, K
N2 | 3396
O2 | 2275
NO | 2742
Notes: Поступательная и вращательная моды находятся в равновесии

## Slide 16: Реализация неравновесной модели (продолжение)

## Slide 17: Химические реакции
Кинетическая схема диссоциации воздуха. kf=A·TB·e-E/RT, |  |  |  | 
№ п/п | Реакция | A | B | E
1 | O2+M<=>2O+M | 2.5005E+13 | -0.5 | 4.9365e+08
2 | N2+O<=>NO+N | 6.8027E+10 | 0.0 | 3.1395e+08
3 | NO+O<=>O2+N | 3.1999E+06 | 1.0 | 1.6365e+08
4 | N2+M<=>2N+M | 2.0004E+18 | -1.5 | 9.4177e+08
5 | NO+M<=>N+O+M | 5.5042E+17 | -1.5 | 6.2782e+08
6 | N+O<=>NO++e- | 6.3989e+17 | 0.5 | 2.6935e+08
Примечание: Эффективность М составляет 2.5 для компонента Н2, 16 для Н2О и 1 для остальных компонент. Размерность принята в джоулях, молях*10-3, м3, секундах. |  |  |  | 
№ п/п | Реакция | A | B | E
1 | O2+M<=>2O+M | 2.5005E+13 | -0.5 | 4.9365e+08
2 | N2+O<=>NO+N | 6.8027E+10 | 0.0 | 3.1395e+08
3 | NO+O<=>O2+N | 3.1999E+06 | 1.0 | 1.6365e+08
4 | N2+M<=>2N+M | 2.0004E+18 | -1.5 | 9.4177e+08
5 | NO+M<=>N+O+M | 5.5042E+17 | -1.5 | 6.2782e+08
6 | N+O<=>NO++e- | 6.3989e+17 | 0.5 | 2.6935e+08
Примечание: Эффективность М составляет 2.5 для компонента Н2, 16 для Н2О и 1 для остальных компонент. Размерность принята в джоулях, молях*10-3, м3, секундах. |  |  |  | 
N2, O2, NO, N, O, NO, NO+, e-

## Slide 18: Тестирование: Модель «ELECTRE»
R=35 мм
Θ=4.6˚
L=400 мм
V ∞ = 5919 м/с
P ∞ = 430 Па
T∞ = 790 К

## Slide 19: Заключение
Выполнена реализация модели равновесного воздуха для диапазона температур до 30000 К и давлений - до 100 атм. https://drive.google.com/file/d/0B3ZrCnpdlHYxaFVBMW5WenRXbkE/view?usp=sharing
Разработана модель абляции поверхности ЛА в высокоэнтальпийном потоке https://drive.google.com/file/d/0B3ZrCnpdlHYxMW01dVc3a1o0U2c/view?usp=sharing
Реализована модель термически неравновесного воздуха (11 компонент, вибрационные моды для компонентов N2, O2, NO)
Выполнено тестирование моделей, показана адекватность получаемых результатов экспериментальным данным

## Slide 20
Спасибо за внимание!